Załącznik nr 10 - parametry wózka do przewożenia chorych

Wózek do przewozu chorych – szt 4

Producent: ...........................................................

Rok produkcji: ............... ( nie starszy niż 2014).

Nazwa i model: ….................................

| Lp | Parametry techniczne aparatu | Wymogi graniczne | Parametr oferowany (podać dane) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja wykonana z rur stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 2. | Szerokość całkowita: 88 cm (+/- 2 cm) | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Długość całkowita: 220 cm (+/- 3 cm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Hydrauliczna regulacja wysokości leża, za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej z dwóch stron wózka. Zakres regulacji: od 40 – 85 cm, (+/- 5 cm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej. (Płynna regulacja) Zakres regulacji: od 0 - 20° (+/- 5°) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej. (Płynna regulacja) Zakres regulacji: od 0 - 17° (+/- 5°) | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 - 75° (+/- 5°) (Płynna regulacja) | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Płynna regulacja segmentu uda za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 - 50° (+/- 5°) | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową, przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 10. | Pod leżem prowadnica na kasety RTG umożliwiająca monitorowanie pacjenta na wózku, bez konieczności przemieszczania | TAK |  |
| 11. | Możliwość uzyskania wygodnej pozycji fotelowej | TAK |  |
| 12. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe dwuosiowe, zapewniające ruch poziomy i pionowy | TAK |  |
| 13. | Boki wózka zabezpieczone dodatkowymi krążkami odbojowymi chroniącymi wózek przy wjeżdżaniu do windy oraz innych wąskich miejsc | TAK |  |
| 14 | Barierki boczne składane za pomocą jednego przycisku, wyposażone w listwy odbojowe, chroniące wózek i rogi ścian przed otarciami | TAK |  |
| 15 | Pod leżem po bokach wózka aluminiowe szyny z przesuwnymi uchwytami do mocowania wyposażenia dodatkowego, a od strony nóg na całej szerokości wózka szyna, tzw. „euro listwa” do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 16 | Dźwignie regulacji oparcia pleców i segmentu uda, umieszczone w łatwo dostępnym miejscu pod ramą leża | TAK |  |
| 17 | W każdym narożniku wózka tuleja umożliwiająca zamontowanie wieszaka kroplówki | TAK |  |
| 18 | Podstawa jezdna wyposażona w podwójne antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost | TAK |  |
| 19 | Dźwignia centralnej blokady kół oraz jazdy kierunkowej dostępna w każdym narożniku wózka | TAK |  |
| 20 | Tworzywowa osłona podwozia posiadająca miejsce do transportowania butli z tlenem, aparatury lub rzeczy pacjenta | TAK |  |
| 21 | Wyposażenie wózka: Komfortowy materac w pokrowcu z wytrzymałego nylonu dostosowany do segmentów leża. Grubość pianki materaca: 10 cm (+/- 2 cm) Wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki | TAK |  |
| 22 | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |
| 23 | Wózek z obciążeniem roboczym min.175kg | Tak, Podać |  |
| SERWIS |  |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
| 2 | Gwarantowany czas reakcji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (przyjęcie zgłoszenia – obecność serwisanta w miejscu instalacji urządzenia) | TAK |  |
| 3 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, z zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził obsługę serwisową. Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski | TAK, Podać |  |
| 4. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 5 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia | 10 LAT |  |