Załącznik nr 14- parametry techniczno-eksploatacyjne

| WYMOGI TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MEBLE MEDYCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ GAT 0H18N9 | Parametr graniczny | Parametry oferowane /opis |
| --- | --- | --- |
| Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu i wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia oraz podłączeniu ich do instalacji wodno – kanalizacyjnej (jeżeli dotyczy). Transport, rozładunek i montaż oferowanych mebli musi być wykonywany przez uprawniony i autoryzowany serwis producenta. | Tak |  |
| Zaleca się, aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną przed upływem terminu składania ofert celem zweryfikowania wymiarów mebli i sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem i dostawą przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. |  |  |
| Stoły / blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm. . Stopki wykonane z tworzywa sztucznego Blaty robocze stołów: - Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm - Blaty od spodu wzmocnione trapezem - Komory zlewów wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarze 400x400x250 mm ( dł x szer x wys). Komory wyposażone w otwór pod baterię oraz baterię sztorcową (jeżeli dotyczy) Komory zlewów wraz z blatem tworzą jedną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni Część stołów zabudowana szafkami lub szufladami – zgodnie z SIWZ. Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Drzwi i szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk ( nie przyklejane). Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”. Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym zapewniającym ciche i płynne domykanie. Drzwi i fronty szuflad wyposażone zamek oraz w uchwyt typu „C” wykonany ze stali nierdzewnej Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK Proszę opisać |  |
| Szafki wiszące i stojące w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową: Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów W przypadku szafek z komorami – obowiązują wytyczne opisane przy stołach Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej Drzwi pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste lub mleczne Drzwi i szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk ( nie przyklejana) Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu” Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym zapewniającym ciche i płynne domykanie. Drzwi i fronty szuflad wyposażone zamek oraz w uchwyt typu „C” wykonany ze stali nierdzewnej Szafki metalowe z drzwiczkami wyposażone w półkę, z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia; Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm lub z materiału typu STARON (jeśli dotyczy) Możliwość zmiany wyposażenia szafki zgodnie z potrzebami użytkownika: np. zainstalowanie szuflad zamiast drzwiczek i półki, lub zmianę położenia zawiasów ze strony prawej na lewą i odwrotnie, itp. (przygotowane odpowiednie otwory i zaczepy w każdej szafce). Szafy i szafki na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK Proszę opisać |  |
| Regały metalowe a. Regały wykonany z profili o wymiarach 30x30x1,5 ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304) b. Półki grubości nie mniejszej niż 1,5 mm c. Półki pełne montowane na stałe lub regulowane – zgodnie z wytycznymi z SIWZ d. Regały na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). e. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. | TAK Proszę opisać |  |
| Kolorystyka Gama kolorów wg palety RAL umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli: korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrz wyposażonych pomieszczeń | TAK Proszę opisać |  |
| Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. | TAK Proszę opisać |  |
| Cena ofertowa musi zawierać koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu. | TAK Proszę opisać |  |