Załącznik nr 8 – pompy strzykawkowe

| Przedmiot zamówienia: Pompa strzykawkowa – 8 szt Producent: ………………............... Model: ………………...................... Rok produkcji: (min.2014)................... |
| --- |
| L.p. | Opis techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Pompy strzykawkowe |  |  |
| 1 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | TAK |  |
| 2 | Strzykawka mocowana od przodu | TAK |  |
| 3 | Automatyczny napęd strzykawki | TAK |  |
| 4 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
| 5 | Zatrzaskowe mocowanie i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
| 6 | Opcjonalne zasilanie napięciem 11-16 V DC, przy użyciu zasilacza zewnętrznego | TAK |  |
| 7 | Masa pompy max 1,5 kg | TAK, Podać |  |
| 8 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy na jednym odłączalnym uchwycie. | TAK |  |
| 10 | Możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym przewodem. | TAK |  |
| 11 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji | TAK |  |
| 12 | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. | TAK |  |
| 13 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK, Podać |  |
| 14 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 15 h przy przepływie 5ml/h | TAK, Podać |  |
| 15 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
| 16 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 17 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 18 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK, Podać |  |
| 19 | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h | TAK, Podać |  |
| 20 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK, Podać |  |
| 21 | Prędkości bolusa min 1500 ml/h | TAK, Podać |  |
| 22 | Różne tryby infuzji: | TAK |  |
| 23 | Kalkulacja prędkości dawki | TAK |  |
| 24 | Wzrost-utrzymanie-spadek | TAK |  |
| 25 | Programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach | TAK |  |
| 26 | Podaż okresowa z przerwami | TAK |  |
| 27 | Dawka w czasie | TAK |  |
| 28 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały | TAK, Opisać |  |
| 29 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 500 leków z możliwością dzielenia na obszary leczenia i profile pacjenta. | TAK, Opisać |  |
| 30 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK, Opisać |  |
| 31 | Czujnik ciśnienia okluzji z graficzna prezentacja ciągłego pomiaru w linii, od wartości minimum 0,1bar. | TAK, Podać |  |
| 32 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK, Podać |  |
| 33 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK, Podać |  |
| 34 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 35 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | TAK |  |
| 36 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. | TAK |  |
| 37 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
| 2 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, z zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził obsługę serwisową. Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski | TAK, Podać |  |
| 3 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni – nieodpłatnie urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 4 | Ponowny bieg gwarancji na wymienione w czasie okresu gwarancyjnego główne podzespoły | TAK |  |
| 5 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia | Podać (min.10 LAT) |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wymaganą przez producenta jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. Termin ostatniego przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
| 7 | Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) | OPISAĆ |  |
| 8 | Instalacja w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 9 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................................

podpis oferenta