Załącznik nr 7 do SIWZ

(wypełnić jeśli dotyczy Pakietu  2)

| LP | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa histeroskopowa – 1szt nr katologowy/producent.................................................................................................... |  |  |
|  | Pompa histeroskopowa. Urządzenie wyposażone w trzy czytelne wyświetlacze prezentujące następujące parametry: • ciśnienie zadane - nominalne • ciśnienie aktualne -rzeczywiste • przepływ zadany - nominalny Regulacja wartości przepływu • 0 – 500ml/min Maksymalne ciśnienie wyjściowe • 200 mmHg Funkcja preselekcji ciśnienia nominalnego – dwa zakresy regulacji: • 15 – 100 mmHg • 100 – 150 mmHg Zakres regulacji ciśnienia 15 – 150mmHg co 5 mmHg Realizacja toru płukania za pomocą rolki perystaltycznej Wbudowana funkcja detekcji instrumentu umożliwiająca pomiar ciśnienia rzeczywistego Możliwość pracy pompy z wagą umożliwiającą pomiar deficytu płynów Możliwość zastosowania drenów wielorazowych bez chipu blokującego | Tak |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 9 | Pełna gwarancja ( liczona od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru sprzętu) min. 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
| 10 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, z zaznaczeniem punktu serwisowego, który prowadził obsługę serwisową. Dołączyć wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski | TAK, Podać |  |
| 11 | Czas usunięcia awarii przez serwis do 3 dni | TAK |  |
| 12 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia | Podać (min.10 LAT) |  |
| 13 | Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) | OPISAĆ |  |
| 14 | Instalacja w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
| 15 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie w tym szkolenie pracowników Działu Technicznego/Informatycznego z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

3. Każdy z wymienionych powyżej parametrów powinien być wyraźnie wskazany w folderze – katalogu ( oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. ) załączonym do oferty. Materiały te należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

...................................................

podpis oferenta