Załącznik nr 6 – Parametry aparatu do posiewu krwi dot. Pakietu 1

| Lp. | Nazwa produktu/ Parametr wymagany | Odpowiedź TAK/NIE. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu |  |  |
| 2 | Ilość miejsc w aparacie min. 60, max 100. |  |  |
| 3 | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych |  |  |
| 4 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych |  |  |
| 5 | Komputer do obsługi analizatora z oprogramowaniem w wersji graficznej (min rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób - tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) |  |  |
| 6 | Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi |  |  |
| 7 | Hodowla bakterii tlenowych i grzybów w tym samym podłożu |  |  |
| 8 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym do obsługi laboratorium mikrobiologicznego |  |  |
| 9 | Podłoża w bezpiecznych butelkach zapobiegającym uszkodzeniom w trakcie transportu i inkubacji poza systemem. ( podać jakie ) |  |  |
| 10 | Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe |  |  |
| 12 | Dostępne podłoża z systemem inhibicji antybiotyków. |  |  |
| 13 | Dostępne podłoża pediatryczne |  |  |
| 16 | Wykonawca zapewni w cenie oferty obsługę serwisową na cały czas trwania umowy. |  |  |
| 17 | Komputer współpracujący z urządzeniem,min.2 rdzeniowy procesor,min.2 GB RAM,dysk min. 250GB,monitor LCD o przekątnej min.19". |  |  |
| 18 | Drukarka laserowa ,min:20str/min,obciążalność miesięczna min.1500 stron,dupleks,moduł sieciowy Ethernet (model do uzgodnienia). |  |  |

Niespełnienie któregoś z w/w parametrów, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.