Załącznik nr 7 dot Pakietu nr 2

Parametry analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwości

| Lp. | Nazwa produktu/ Parametr wymagany | Odpowiedź TAK/NIE. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie). |  |  |
| 2 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |  |
| 3 | Czytnik kodów kreskowych |  |  |
| 4 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej. |  |  |
| 5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R) |  |  |
| 6 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |  |
| 7 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |  |
| 8 | Oprogramowanie graficzne w systemie WINDOWS (XP lub wyższy). |  |  |
| 9 | Kolometryczna metoda identyfikacji. |  |  |
| 10 | System składający się z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera:min. 2 rdzeniowy procesor, min. 2GB RAM,dysk min.250 GB, monitora LCD o przekątnej min. 19", drukarki laserowej:min:20 sztr/min,obciążalność miesięczna min. 1500 stron,dupleks,moduł sieciowy Ethernet(model do uzgodnienia) oraz UPS umożliwiającego podtrzymanie zasilania komputera i analizatora przez min. 30 minut. |  |  |
| 11 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Exportowy, przedstawiona graficznie. System EUCAST |  |  |
| 12 | Archiwzacjia danych na nośniku zewnętrznym. Podać. |  |  |
| 13 | Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne. |  |  |
| 14 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów: |  |  |
|  | - Gram - ujemnych Gram – dodatnich Beztlenowców Neiseria Haemophilus - Drożdżaków |  |  |
| 15 | Oznaczanie lekowrażliwości: - Gram - ujemne - Gram - dodatnie - Drożdżaków |  |  |
| 16 | Wykonanie lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae. |  |  |
| 17 | Identyfikacja mechanizmów w oporności bakterii jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA. KPC |  |  |
| 18 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowi oddzielnie pakowane. |  |  |
| 19 | System analityczny umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. |  |  |
| 20 | Integracja z istniejącym systemem laboratoryjnym LIS firmy ATD SOFTWARE. |  |  |
| 21 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza się wersję elektroniczną zapisana na CDROM lub innym nośniku. |  |  |
| 22 | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax) Wpisać |  |  |

Niespełnienie któregoś z w/w parametrów, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.